Útil

Instrucciones para aparatos Coolsat


Nunca conectes el Diseq cuando tengas corriente en el aparato
puede hacer corto el switch diseq
1.-Cable RS232 (Coolsat 5000 y 4000 pro usan cable straight DB9 y Coolsat 4000 plus usa Cable null)
2. – El Coolsat 4000 usa un bin diferente que el 5000 platinum
3.-programa Coolsat pro loader v2.2

Como programar un bin Coolsat:
1.-Apague OFF el Aparato con boton frontal o control remoto
2.-Apague el switch de atrás antes de hacer cualquier coneccion.
3.-Desconecte el aparato
4.-Sin ninguna corriete conectada
5.-Conecte el cable RS232 que correcponda de la pc al aparato
6.-Conecte la corriente del aparato
7.-Abra el programa Coolsat proloade v2.2.
8.-Penda ON el apagador trasero y prenda ON el boton power delantero
9.-Busque su Bin que corresponda, en la ventana abierta, seleccione el archivo bon, y seleccione OPEN. 
10.-Seleccione AUTODETECT para ver si son correctos los settings de Puerto, mostrara el puerto y la versión del bin, si no se puedo conectar a Coolsat, apague OFF y luego ON el switch trasero
11.-Seleccione exit para salir de autodetect.
12. Seleccione Conect, y se abrira otra ventana
13. Seleccione START.
Observara el sistea resetearse, enviando %’s, ennviando OK y borrando el bin. No se interrumpa el proceso hasta que se abra la ventana de terminado FINISH, esta mostrara la versión anterior del bin cargado
14.-Selecciona Terminar FINISH
15.-Selecciona AUTODETECT y la versiond el bin actual aparaecera
16.-Salir con EXIT afuera del programa proloader
17.-Apaga el aparato con el switch trasero
18.-Desconecta el cable RS232 de la pc
19.-Desconecta el Coolsat
20.-Reconecte el cable LNB y el cable a la TV
21.-conecta la corriente al Coolsat
22.-Prende ON el switch trasero
23.-Prende el boton ON delantero, y espera a que prenda el reloj, Si esela primera vez que lo cargas espera a que muestre 0000 y luego el reloj
Ahora resete el menu de la base de
datos MENU>SYSTEM SETTINGS>DATABASE RESET>FACTORY SET(SELECCIONA OK), Cuando pregunta el password oprime 0000
24.-Selecciona el lenguaje y OK. Para poner la hora (MENU>SISTEM SETTINGS>TIME SETTING Apaga GMT USAGE OFF menu y podras cambiar a lo que sea necesario)

Configuracion de antena para receptor Coolsat
NOTA: Usar flecha canales arriba, abajo tecla Volumen arriba abajo para navegar a traves del menu.
25.-En el control remoto, selecciona MENU, mientras en INSTALATION selecciona OK
26.-Cuando pida password, ponle 0000 (default es 0000)
27. Selecciona OK.
28.-En la ventana DISHSETTINGS (parte arriba) selevviona satelite con teclas de volumen IZQ, DER para ubicar tu satelite cuando lo encuentres dale flecha abajo y poner las configuraciones de la antena usando teclas de volumen para hacer la selección de hasta abajocon las teclas de canales para cambiar configuraciones. Salir con EXIT y si (YES to SAVE) para salvar, haga esto paa cada satelite
29.-Para remover la necesidad de password Oprima MENU>SYSTEM SETTINGS>SECURITTY SETTINGS>TURN OFF LOS 4 DE ARRIBA Y EXIT
30.-Ahora necesitas escanear satelites para canales MENU>AUTOSCAN>deslizalo hasta 119ªW Echostar 7 pica OK y luego a la der en volumen y oprime OK (escaneara satelite solo espera hasta que termine DONE), salir con EXIT y Salvar con SAVE
31.-Ahora haga lo mismo para los otros satelites, y sales con EXIT y salvas con SAVE

Picale EXIT hasta que salgas del menu.
Tomara algunos minutos para adquirir imagen, porque las llaves estaran rolandose.
Para obtener la guia EPG para que se llene picale GUIDE en el control remoto y luego el amarillo en el control remoto y se cambiara a canal 100. Dejalo asi unos minutos y la guia debera estar cargada si alguna vez no entra info en la guia solo picale guide y el boton amarillo para volver a cargar la EPG, 

Puedes ajustar brillo/contraste y color- pcandoles el amraillo mientras estas en el canal, para hacer los ajustes cambia el modo de defaulto a usuario y luego puedes hacer los ajustes y dejarlo en USER

__________________
__________________________________________________ _________
autor desconocido