Guía para la conversión de un lavasat3200 clon de pansat2500a a un clon Pansat 2700

Requisitos:
STB updater para Pansat 2500
Binario Bin-75 = archivo j27_205_1
Bin 208 de Pansat 2700 = archivo jvvh_208_1
Channel Master y lista de canales mas recientes
Cable serial para configurar pansat 2500 (usb o serial, segun sea el caso)

Recomendación: Leer primero por completo la guía y repasar los pasos antes de ejecutarlos.

Pasos:
1- Al lavasat3200 cargarle el ultimo binario disponible (v293 o v294) antes de migrarlo a un 2700 (esto ya lo hiciste????)
------------------------------------------------------------------------
2- En una carpeta colocar el STB updater 1.4.0.0, el binario j27_205_1 y el binario jvvh_208_1
3- Conectar el cable serial a la computadora y al lavasat3200. 
4- Apagar el lavasat3200 del switch principal en la parte posterior del equipo.
5- Abrir el stb updater y seleccionar el archivo j27_205_1, verificar que la opción de "BIN" este seleccionada,
prepararse para cargar el binario al lavasat3200.
6- Prender el lavasat3200 desde el switch principal, al momento de ver la primer linea horizontal aparecer
en el display del lavasat3200, oprimir el botón de "WRITE BIN", si todo marcha bien, las lineas horizontales
seguiran apareciendo en el display del lavasat3200 mientras se carga el binario de conversión.
7- ATENCION = Esperar a que el binario se termine de escribir, no apagar el pansat ni desconectar ningun cable
del equipo, esperar a que el lavasat3200 termine de procesar el nuevo binario y este mismo se reboote despues de
2 o 3 minutos. Al momento de bootear, el equipo desplegara letra por letra la palabra "bin-75" durante 2 veces,
despues el equipo seguira booteando hasta encenderse por completo.

HASTA ESTE MOMENTO; va el 50% de la conversión, si algo fallo, revise los pasos anteriores nuevamente;

8- Nuevamente, apaga el lavasat3200 desde el switch principal,
9- en el STB updater, seleccionar el archivo jvvh_208_1, y prepararse para volver a escribir el binario en
el lavasat3200. 

MUCHA ATENCION: En el siguiente paso, es muy importante lograr oprimir el botón "WRITE BIN" cuando en el
display del lavasat3200 aparezca la letra "b". De lo contrario, el binario no lograra cargarse.

10- Prender el lavasat3200 desde el switch principal y oprimir el botón "write bin" en cuanto aparezca la 
letra "b" en el display del equipo. El stb updater escribira el nuevo binario en el lavasat3200, ahora clon de pansat 2700.
11- Dejar que el proceso termine por completo, esperar pacientemente a que el equipo se rebootee de manera
normal y sin intervención del usuario.
12- Cuando el equipo ahora pansat2700 termine de iniciar, se puede programar la lista de canales.
-------------------------------------
El punto siguiente no es necesario
13- Abrir el Channel Master, cargar la lista de canales deseada, seleccionar el menu TOOLS-WRITE TO STB,
indicar que se escribira la lista a un equipo 3550 o 2700.
14- Despues de escribir la lista de canales al pansat, desactivar el auto-tp, configurar los satelites y 
dejar que las llaves hagan autorol.
15- A disfrutar su tele...