Conversión a lzma para los convertidos con el b-75 y PUFF......(pansat2500a y clones

_______________________

C/P de Ukronic

Traducción y modificacion: ERROR “ftamaster”

_______________________

POR FAVOR LEA DESPACIO LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE  PUNTO POR PUNTO.

1.-Tenemos otro tipo de compresión utilizado para convertir las cajas, este es nombrado \b{LZMA},

2.-No veras lzma en el display

3.-en el display seguirás viendo (PUFF) “para evitar más confusión”

4.-cuando vea puff en el display tendrá ahora un período mas largo de la última (F.) para demostrar que tiene la nueva compresión instalada.

5.-los bin files serán claramente marcados, ejemplo: 256_lzma_ (PUFF.). Bin o algo por el estilo.

6.- si usted no está seguro, mejor pregunte.

RECOMENDACIONES:

****Es altamente recomendable que usted sabe hacer JTAG antes de seguir adelante con este procedimiento ****

_____________________

*** PARA CAJAS CON B-75 o PUFF YA INSTALADA ***

** NOTA: NO SE REQUIERE BOOT60 **

* Desde el cerebro de JVVH *

-------------------------------------------------- --------------------------------------------

Cómo hacer la nueva conversión lzma

1.-Use GTRom loador  27.02 (o equivalente), para cargar Lzma-boot-loth (PUFF.). Bin (64k)

2.- el receiver deberá estar encendido mostrando un canal

3.- pulse el botón download y debería ir en menos de 5 segundos.—y se reinicia

4.-Verifique en el display PUFF. PUFF. Que se muestra en pantalla

5.- ahora usaras el blacklist updater 1.4.0.0 y cargar el bin Lothario_256_LZMA_ (PUFF.). Bin

6.- solo verifica tus configuraciones de antena y a disfrutar tv free

Nota:.- Toma un poco más de tiempo para encender, pero estará preparado para futuros cambios.